WARUNKI  WSTĘPNE

dla jednostek KDP PTTK ubiegających się

o

CERTYFIKACJĘ

- Przynależność wyłącznie do Komisji Działalności Podwodnej PTTK  w okresie co najmniej 3 lat.

- Aktywność szkoleniowa wyłącznie w systemie KDP/CMAS

- Wydanie co najmniej 50 identyfikatorów KDP/CMAS typu „P” w roku poprzedzającym rok ubiegania się o certyfikację

- Oferta szkoleniowa na stopnie P1, P2, P3 płetwonurka KDP/CMAS oraz na stopnie nitroksowe KDP/CMAS Wyposażenie dydaktyczne

  - środki audiowizualne,

  - sala wykładowa na min. 6 osób.

- Wyposażenie (butla, kamizelka, automat) dla 6 płetwonurków.

- 2 elektryczne sprężarki o wydatku min.6m3/ godz. każda, z regularnymi (zgodnie z przepisami państwowymi) badaniami jakości powietrza. Dane, co najmniej za ostatni rok.

- Skład  powietrza odpowiadający obowiązującym normom PN-EN ( wymagane zaświadczenia z wynikami badań wykonanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi)

- Instalacja do napełniania butli  nurkowych nitroksem.

- Przenośne zbiorniki ciśnieniowe z ważnymi badaniami technicznymi UDT.

- Personel jednostki uprawniony do napełniania zbiorników ciśnieniowych.

- Opracowana droga ewakuacyjna.

- Apteczka z wyposażeniem.

- Przenośny zestaw tlenowy w miejscu nurkowania.

- Stacjonarny zestaw tlenowy

- co najmniej 1500l tlenu,

- maska na żądanie,

- maska bezzwrotna,

- reduktor o wydatku co najmniej 15l/min,

- maska do resuscytacji z możliwością podłączenia tlenu

- AED (Zestaw do automatycznej defibrylacji) – zalecany

- Personel jednostki  uprawniony do udzielania pierwszej pomocy tlenowej.